## Slide 1: 全国中小建設業協会 安全衛生委員会 安全講話資料
「労働災害の防止ならびに諸問題について」
２０１４年７月１日
１．労働災害発生状況
２．災害はどのようにして発生するか
３．危険の認識はどのようにして生まれるか
４．リスクアセスメントとKY
５．社会保険について
６．一人親方について
７．外国人労働者の受け入れについて
８．むすび

## Slide 2: １．労働災害の推移（Ｓ５０～Ｈ２５）
Chart: 
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
 | 3725 | 3302 | 3345 | 3326 | 3077 | 3009 | 2912 | 2674 | 2588 | 2635 | 2572 | 2342 | 2318 | 2549 | 2419 | 2550 | 2489 | 2354 | 2245 | 2301 | 2414 | 2363 | 2078 | 1844 | 1992 | 1889 | 1790 | 1658 | 1628 | 1620 | 1514 | 1472 | 1357 | 1268 | 1075 | 1195 | 1024 | 1093 | 1030
 | 1582 | 1451 | 1464 | 1583 | 1404 | 1374 | 1173 | 1113 | 1106 | 1083 | 960 | 927 | 983 | 1106 | 1017 | 1075 | 1047 | 993 | 953 | 942 | 1021 | 1001 | 848 | 725 | 794 | 731 | 644 | 607 | 548 | 594 | 497 | 508 | 461 | 430 | 371 | 365 | 342 | 367 | 342
※建設業の労働災害が増えている
・平成２３年、２４年、２５年と休業災害（ケガ）は３年連続増加
・平成２５年の死亡災害は前年より２５人減少し、前々年（平成２３年）と同数の３４２人となった
昭和
死亡災害の推移

## Slide 3: ➀ 業 種 別 死 亡 災 害 発 生 状 況
（平成25年確定値）

## Slide 4: ➁ 事故の型別死亡災害発生状況
（平成25年確定値）

## Slide 5: ➂ 工事別死亡災害発生状況（土木工事）
（平成25年確定値）
死亡者数
人

## Slide 6: ➃ 工事別死亡災害発生状況（建築工事）
（平成25年確定値）
死亡者数

## Slide 7: ➄ 工事別死亡災害発生状況（設備工事）
（平成25年確定値）
死亡者数

## Slide 8: ⑥ 墜落・転落死亡災害発生状況
（平成25年確定値）
死亡者数

## Slide 9: ⑦ 建設機械･クレーン等死亡災害発生状況
（平成25年確定値）
死亡者数
人

## Slide 10: ⑧ 月 別 死 亡 災 害 発 生 状 況
（人）
（平成25年確定値）

## Slide 11: ⑨ 年齢別工事の種類別死亡災害発生状況
（平成25年確定値）
23
35
74
40
33
26
25
23
21
17
13
7
5

## Slide 12: ⑩ 現場入場経過日数別死亡災害発生状況
（平成22年確定値）
死亡者数
（平成２２年）

## Slide 13: ⑪ 熱中症による死亡災害発生状況
（人）
（平成25年確定値）
建設業

## Slide 14: 労働災害の推移（Ｓ２８～Ｈ２３）
Ｓ４７年の労働安全衛生法制定
を契機に災害が減少する
建設業の死亡災害の
ピークはＳ３６年の
２，６５２人
（度数率２５．５３）
Ｈ２４年：３６７人
（度数率０．８３）
Ｈ２３年：３４２人
（度数率０．８５）

## Slide 15: ２. 災害はどのようにして発生するか
（１） 災害は人と物の接触により発生する
物
人
災害
発生
接触
物的要因
不安全な状態
人的要因
不安全な行動
管理上の欠陥
Notes: ※次に、「災害はどのようにして発生するのか」についてお話します。
災害は、人と物との接触により発生します。それは、「物の不安全な状態」と「人の不安全な行動」によって引き起こされます。

## Slide 16: （２）不安全な状態と不安全な行動
労働災害の約８３％は「不安全な状態」と「不安全な行動」が重なった時に発生する。
※「人」と「物」の中に危険（不安全な状態、不安全な行動）を見つけることが災害防止の鍵

## Slide 17: （３）不安全行動とヒューマンエラー
人間はエラーをする動物である
「○○に注意」だけでは事故・災害は防げない
ミスが災害につながらないようにする 本質安全化
危ないとわかっていながらやる行動
（故意の行動）
不安全行動
ヒューマンエラー
思い違いや勘違いなどの悪気
（故意）でない人間の行動ミス
※そのミスが事故や災害につながった時に
〈ヒューマンエラー〉と呼ぶ。
Notes: ※人的要因は、結果的には不安全行動ということになりここで、「不安全行動とヒューマンエラー」についてお話します。
「不安全行動」と「ヒューマンエラー」は分けて考える必要があると思います。「不安全行動」は故意の行動です。一方、「ヒューマンエラー」は人間である以上、起こしがちなミスです。（図参照）このミスが事故や災害につながった時に「ヒューマンエラー」として災害発生要因となります。「人間はエラーをする動物」と云われる通り、ミスは避けて通れません。ということは、注意力だけでは事故災害を防ぐことはできません。“注意力だけにたよる安全管理には限界があり、フェイルセーフ、フールプルーフといった「本質安全化」を図らなければなりません。
事例：１年半ほど前になにますか、東京の遊園地で男性がジェットコースター（スピニングコースターというものだそうですが、）から振り落とされて死亡するという災害がありました。男性は肥満体で安全バーがきちんと掛っておらず、それを係員が確認していなかったことが原因とされました。この件で、新聞の投書欄に労働安全コンサルタントの方からの投書が載っていました。その内容は、「こういう事故が起きるたびに、“係員が、担当者が見落としていた”が繰り返されている。人の不注意を原因とするかぎり、こういう事故は繰り返される。バーが掛り安全が確認されないと動かない安全設計＝本質安全が必要である。」というものです。まさにその通りだと思います。

## Slide 18: （４）なぜ不安全行動を起こすか
しらない ー 知識の不足 ＊知識教育
できない ー 技量の不足 ＊技能教育
やらない ー 態度の不良 ＊態度教育
安全風土、安全文化
※安全に、一本、筋を通す ＊組織としてトップとしてのこだわり
Notes: ※また、「不安全行動」はその背景を掴まなければ、真の防止対策は打てません。
しらない、できない、やらない・・・・
プロ野球の元監督、野村さんの有名な言葉があります。「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」何故か知らないが、終わってみたら勝っていた試合というのがあるが、負けた試合には必ず原因があるというものです。
終わってみたら“災害０”だったという現場もありますが、“結果オーライ”ではなくなく、「こういう取り組みの結果“災害０”を達成できた」というように、「結果管理の“災害０”ではなく、プロセス管理の“災害０”」つまり、「〈偶然の安全〉から〈必然の安全〉」を目指して下さい。そのことが、スパイラルアップ〈安全衛生水準の向上〉につながります。

## Slide 19: ３．危険の認識はどのようにして 生まれるか
危険の認識
経験・体験（ぶつかる、転ぶ、*ヒヤリハット）
知る
知見した時
（他人の痛い思いを見て）
教え込まれた時
※災害事例
※ヒヤリハット事例

## Slide 20: ※2013.8.15福知山花火大会爆発事故
発電機に給油するためガソリンの携行缶のフタを開けた際、噴出したガソリンに屋台の鉄板の火が引火し、爆発が起きた。
発電機とガソリン携行缶は屋台裏手の観覧席付近に炎天下に４～５時間前（午後２～３時くらい）から３０㎝くらいに近接して置かれており、発電機使用中は排気ガスの熱も浴びていた。
容器の中の圧力を下げずに（圧力調整ネジ）、ふたを開けたため広い範囲に飛び散り、爆発につながった。
※ガソリンは氷点下でも気化するほど揮発性が高く、静電気で簡単に引火。

## Slide 21
物的要因
不安全な状態
人的要因
不安全な行動
管理的欠陥
① （危険物）
持ち込み時の
チェックがない
②火気使用時の
注意事項に関
する指導がない
③巡視による指導
監督がない
①発電機とガソリン缶が
観覧席の中に置かれ
ていた
②発電機とガソリン缶は
３０㎝くらいに近接して
いた（＊炎天下）
③ガソリン缶は発電機の
排気ガスの熱も浴びて
いた
④気化したガソリンが
噴出し、飛び散った
物
人
接触
災害
発生
①ガソリン缶の中の圧力
を下げずに蓋を開けた
※しらない
※できない
※やらない

## Slide 22: ※災害に学ぶ ～「他山の石」として受け止める
※現場にあてはめると
＊リスクアセスメント
＊ＫＹ
今まで事故がなかったから
危険を予測していない
＊乗り込み時教育
＊持ち込み時点検
＊巡視、点検
ｅｔｃ

## Slide 23: 災害に学んでいない
2013.8花火大会
発電機に給油するためガソリン
携行缶のフタを開けた際、噴出した
ガソリンに屋台の鉄板の火が引火
道路舗装工事でローラーに給油
するため、ガソリン携行缶のフタを
開けた際に引火
2014.１舗装工事
物的要因（不安全な状態）
物的要因（不安全な状態）
人的要因（不安全な行動）
人的要因（不安全な行動）
①発電機とガソリン携行缶が炎天下
観覧席の中に置かれていた
②ガソリン携行缶は発電機と３０㎝
くらい近接して置かれ、発電機の
排気ガスの熱を浴びていた
①ガソリン携行缶は、熱を帯びた
アスファルトフィニッシャーの上に
置かれていた
①ガソリン携行缶の中の圧力を
下げずにフタを開けた
?

## Slide 24: エレベーター内で塗装作業の２人死亡 さいたま、有毒物質吸う？
６月１４日午後１時３５分ごろ、さいたま市大宮区のビルで、エレベーター内で塗装作業をしていた男性２人が倒れているのを同僚の男性（４０）が発見し、ビルの清掃員が１１９番通報した。２人はいずれも埼玉県の塗装会社社長（４６）と同社の塗装工（４６）で、救急隊員が駆け付けたときは死亡していた。
大宮署によると、２人は同日午前８時半ごろから、８階に停止したエレベーター内で内壁の塗り替え作業をしており、液状の剥離剤を使って古い塗料を剥がしていたという。２人に目立った外傷はなかった。同署は剥離剤などから有毒物質が発生し、吸い込んだ可能性もあるとみて、詳しい死因を調べる。
午後から作業を手伝う予定だった同僚の男性がエレベーターの扉が閉まり、呼びかけにも返答がなかったため、扉をこじ開けたところ２人が倒れていた。

## Slide 25: 排水工事の作業員重体 千葉 市川市のマンホール
５月２８日午前１１時２０分ごろ、千葉県市川市のマンホール内で、排水工事をしていた５０代の男性作業員が倒れた。県警によると、男性は病院に搬送されたが意識不明の重体。助けようとした他の作業員３人も気分の悪さを訴えたが、軽症とみられる。
雨水を出す作業中にポンプの調子が悪くなり、５０代男性がマンホールの中に入った。
県警は、エンジンの排ガスによる一酸化炭素（ＣＯ）中毒とみて詳しい状況を調べている。

## Slide 26: トイレットペーパー取ろうと… 温泉施設従業員、脚立から転落し死亡
３月２９日午前１０時５０分ごろ、奈良県生駒市の温泉施設のボイラー室で、従業員（７０）が、頭から血を流しているのを男性支配人が発見。梅津さんは病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認された。
奈良県警生駒署によると、被災者は棚の上にあったトイレットペーパーを取ろうとして、高さ約１・１メートルの脚立から転落したとみられる。

## Slide 27: アスファルトの塊が頭を直撃 下水管工事の作業員死亡
２月２６日午後１時５０分ごろ、奈良県三郷町の下水管工事現場で、深さ約１・５メートルの溝の中にいた大阪府寝屋川市の土木作業員（４４）に、溝の壁から崩れてきたアスファルトの塊（縦約２メートル、横約７０センチ、厚さ約３０センチ）が直撃。頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡した。
西和署によると、被災者は掘削した溝の壁を崩れないようにするため、板などの設置準備をしていた。

## Slide 28: ビルから作業員転落、２人死傷 シート張り替え中
２月２４日午前９時２０分ごろ、神戸市中央区の４階建てビルの屋上で防水シートを張り替えていた建設作業員２人が約１８メートル下に転落した。大阪府豊中市の作業員（３９）が死亡し、同府池田市の作業員（３５）が頸椎骨折などの重傷を負った。
神戸水上署によると、屋上の床に張られた幅約１メートル、長さ約７メートルのシートを２人ではがしていた。屋上には転落防止用のフェンスはなかったという。同署が原因を調べている。

## Slide 29: ４． リスクアセスメントとＫＹ
「人」と「物」の中に危険を見つけ
危険度が高いものから対策を打つ

## Slide 30: （１） リスクアセスメントとＫＹの違い
危険を減らすための方法としては共通しているが、
：計画段階で危険をなくす、減らす
＊仮設備、使用機械、工法、管理体制等
今なら変えられる 先取り安全 ※前持ってやること
：作業段階で危険をなくす、減らす
＊残っている危険（残留リスク）をどう防ぐか、減らすか
一人ひとりの行動目標 ※今日やること
リスクアセスメント
ＫＹ
自分たちの
取り組み
Ｋ
Ｙ

## Slide 31: ※リスク－（RA+KY）＝許容リスク
リスク
〈危険〉
リスク
アセスメント
（RA）
残留リスク
〈残った危険〉
K Y
〈危険予知〉
許容リスク
計画
作業
リスク
アセスメント
（RA）

## Slide 32: ５．社会保険について
いわゆる公的保険のことを指す。
狭義の意味の社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、国民年金を指す。
広義の意味の社会保険では、これに労災保険と雇用保険を加える。
今般国土交通省が「社会保険未加入問題」として建設業界に対策を求めている「社会保険」とは、その内の「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金保険」を対象にしている。
（１）社会保険とは

## Slide 33: （２）なぜ社会保険加入が必要か
保険加入の徹底は、建設業界に新たな規制をかけようというものではない。
そもそも、保険加入は、けがや失業のリスクを担保し、病気に備え、老後の生活の糧を確保するなどの、国民が安心して暮らすための基本ともいえる社会保障制度、いいかえれば、国民の基本的な権利である。
そして、その費用を負担することは人を雇用する組織の義務である。

## Slide 34: （３）なぜ国土交通省が保険加入を推進するのか
建設業において、医療保険、年金保険、雇用保険の３保険への加入状況が低い。このため、
➀適正に法定福利費を負担する企業ほどコスト高となって競争上不利となる現在の不健全な競争市場を改善する必要がある。
➁いざという時に公的保障が確保されない、賃金が低下するなど悪化が進む技能労働者の就労環境を改善し、若年者の入職の減少と高齢化に歯止めをかける必要がある。

## Slide 35: 社会保険加入状況（参考）
企業別 ３保険ともに加入 ８４％
労働者別 元請 ７８％
１次 ５５％
２次 ４４％
３次以下 ４４％
＊H23公共工事労務費調査によるデータ

## Slide 36: （４）保険加入義務のある事業所は
➀雇用保険
労働者を１人でも雇用する事業（法人、個人を問わない）の事業主
➁健康保険、厚生年金保険
法人である場合は、従業員数に関係なく
個人経営の場合は、常時使用する従業員数が５人以上

## Slide 37: （５）社会保険未加入企業等への対処
下請選定に際して、社会保険加入状況を確認し、未加入である場合は早期加入を指導し、平成２９年（２０１７年）度以降は、下請企業に選定しない。
作業員についても、作業員名簿の社会保険欄を確認し、未加入である場合は下請企業に対して加入させるよう指導し、平成２９年度以降は、特段の理由がない限り、未加入者は現場入場を認めない。
建設業の許可や許可の更新などに際し、添付書類として「健康保険等の加入状況」の提出を求め、未加入の場合は文書指導を行い加入状況の報告が求められる。（平成２４年５月建設業法改正）
社会保険加入に関する下請指導ガイドライン（平成２４年１１月１日施行）より

## Slide 38: ６．一人親方について
一人親方とは、建設業などで労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のこと。
もともとは職人をまとめて仕事ができる能力をもっているという職階をしめす。
しかし現代においては、一人親方の性格も変わり、労務管理上の問題として取り上げられることが多い。
（１）一人親方とは

## Slide 39: 建設業は古くから請負という構造の中で発展し、そのなかで 職人は経験を積んで、いずれ一人親方になり、さらに親方を目指すという流れがあった。
職人の4つの職階
見習い・職人・一人親方・親方
＊一人親方は職人として雇われる場合もあるし、
あるいは、職人グループを率いて工事を差配できる
とみなされているので、必要な時だけ職人を雇って
まとまった工事を請け負う場合もある。

## Slide 40
一人親方という形態が成り立つのは、その存在が建設工事の性格にあっているからである。
短期的に多数の職人が必要になる工程があり、その場合も他の業者ないし職人個人を応援に呼ぶ。このように、専門技能を要求されることと、仕事量が工期を通じて一定していないことが、一人親方ないし小規模業者に対するニーズになっている。

## Slide 41
一人親方自身から見た場合、一人親方を選ぶ理由として、従業員として雇用されるよりは「自由に仕事がしたい」「収入を増やすため」などがある。
近年の傾向として「人が雇えない」「どこも雇ってくれない」という理由で、やむなく一人親方になる場合も増えている。
また、高年齢者の割合が増えている。

## Slide 42
しかし、近年は建設投資が大きく減少するなかで、景気の変動や受注量の増減に合わせて、できるだけ身軽な経営をするための調整弁として一人親方が使われる側面が強くなっている。

## Slide 43: （２）一人親方は請負人か労働者か
一人親方が請負人として仕事をしていると認められるためには、➀自分の道具を使って ➁自分の責任と判断において ➂自分の資金で ➃自分が労働者を指揮して ➄自ら法律上の責任を負ってー仕事をしていなければならない。
つまり請負契約は、仕事を完成させることにより報酬をもらうものであり、発注者と請負人の間には、雇用契約のような「使用従属性」があってはならない。

## Slide 44: ※労働者性の判断基準（参考）

## Slide 45: 一人親方等の災害発生状況（参考）
Chart: 事故の型別
| 墜落・転落 | 崩壊・倒壊 | 踏み抜き | はさまれ・巻き込まれ | 感電 | 転倒 | 高温低温のとの接触 | その他
 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
平成２５年７月１日～１２月３１日
死亡災害
４８件

## Slide 46
Chart: 工事種類別
| 土木工事 | 建築工事 | その他の建設工事 | 分類不能
 | 8 | 28 | 7 | 5

## Slide 47
Chart: 労災保険特別加入別
| 加入者 | 未加入者
 | 25 | 23

## Slide 48: ７．外国人労働者の受け入れについて

## Slide 49
（１）安全管理は適切な雇用管理から
～働く人の安全と健康を守る
（２）職長は社長の代理
～事業者責任の実行者
（３）災害に学ぶ
～災害を風化させない（災害を語り継ぐ）
８．むすび ～事業者責任を果たすために

## Slide 50: ご清聴ありがとうございました
「ご安全に！」